开源通信有限公司

VS-GWM5011/5012W

集群网关对接电台说明

资料版本：R1.1.0

产品版本：R1.1.0

图1：无线集群网关接口定义

一：集群网关对接车载台说明

以下我们举例一个GM3188车台对接的示例，对接图见附件“集群网关对接GM3188.pdf”

图2：GM3188尾针

图3：GM3188尾针定义

对接附件文档如下：

如文档所示

1：网关的PTT对接车台PTT

2：网关的GND和PTT_GND默认都是为GND，所以对接车台的GND

3：网关的SPK为音频输出，对接车台的2脚外部麦克输入（音频输入）

4：网关的MIC为音频输入，对接车台的11脚接收音频输出（音频输出），这里我们也可以对接车台的16脚外部喇叭输出其实。

5：网关的COR为载波检测脚（输入），对接车台的8脚可编程GPIO，这个时候需要把8脚编程为载波检测功能（编程后网关可以检测信道占用，实现如热线呼叫，COR优先，COR抢权等功能，这些功能不用则可以不对接）

二：集群网关对接对讲机说明

图4 网关和对讲机PD780连接示意图

图5：肩咪拆开示意图

如文档所示

1：网关的PTT对接车台PTT

2：网关的GND和PTT_GND默认都是为GND，所以对接对讲机的GND

3：网关的SPK为音频输出，对接对讲机的MIC+（音频输入）

4：网关的MIC为音频输入，对接对讲机的SPK-（音频输出），这里我们之所以连接SPK-是因为拆开肩咪发现SPK-才是对讲机的输出。

5：网关的COR悬空，对讲机没载波检测引脚

三：集群网关对接标准接头对讲机说明

常用对讲机以上四种接头比较常用，而K头和M头尤为常见，以下介绍下K头和M头的连接示意图：

如TK-3307  nx-320等都为标准K头

如TC585等为标准M头

T头的连接方式也类似，他的PTT和MIC需要通过电阻电容扩展出来接